Załącznik nr 1a do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych urządzeń oraz sprzętu i aparatury laboratoryjnej w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA!

Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne parametry lub funkcje dla wskazanych powyżej Części zamówienia zawarte zostały w tabelach w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Tabele te, dotyczące danej Części zamówienia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Część 1. Mieszadło mechaniczne - 1 szt.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Oferowany typ/model (p/n) |  |
| Lp. | Wymagane parametry (minimum) | Wymagalność | Oferowane parametry - Wypełnia Wykonawca* |
|  |  | Punktacja |  |
| I | Parametry techniczne mieszadła mechanicznego |  |  |
| 1. | Zakres prędkości co najmniej 50 - 2000 rpm [rpm] | TAK |  |
| 2. | Maksymalny moment obrotowy: nie mniej niż 60 Ncm | TAK |  |
| 3. | Maksymalna objętość mieszania: min. 40L | TAK |  |
| 4. | Bezstopniowa regulacja prędkości | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem | TAK |  |
| 6. | Cyfrowy wyświetlacz prędkości | TAK |  |
| 7. | Zasada działania silnika: bezszczotkowy | TAK |  |
| 8. | Zdolność do pracy ciągłej | TAK |  |
| 9. | Wyświetlacz prędkości obrotowej oraz wartości momentu obrotowego | TAK |  |
| 10. | Pręt mieszający ze stali nierdzewnej o dł. 350 mm, średnicy 10 mm z końcówką łopatkową z min 6 otworami o wymiarach 70x70 mm. | TAK |  |
| II | Pozostałe |
| 1. | Instrukcja obsługi i dokumentacja użytkowa w języku polskim | TAK |  |
| III | Warunki serwisu gwarancyjnego |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK (podać: 24, 36, 48 lub 60 m-cy) |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: | podać |  |
| 3. | Forma zgłoszeń: telefonicznie, e-mail | podać dane |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) ........................................................ ................................................................... Miejsce i data wystawienia Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy |

# Footnotes

* Wykonawca jest zobowiązany określić faktyczne parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza określenia parametrów w sposób nieprecyzyjny tzn.: co najmniej, nie mniej niż itp.

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem.